P R O J E K T   B U D O W L A N Y

Obiekt :          Budynek BWA

Adres  :           Bielsko- Biała ul.  3 Maja 11

Temat :            Modernizacja małej sali wystawowej  BWA  w budynku

przy ul. 3 Maja 11

Inwestor :      Galeria Bielska BWA

Bielsko- Biała ul. 3 Maja 11

Autor opracowania :      mgr inż.  Grażyna Nalepa

Sprawdzający :          mgr inż. Elżbieta Kralczyńska

maj 2010r.

S P I S    T R E Ś C I

I .      OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Projektowana modernizacja

- Uwagi końcowe.

- RYSUNKI

1. Plan zagospodarowania          rys. nr  1

2. Rzut sali małej wystawowej   rys. nr  2

3. Szczegół sufitu                       rys. nr  3

OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana małej sali

- Uzgodnienia z Inwestorem.

Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje projekt budowlany modernizacji małej Sali

wystawowej BWA usytuowanej w parterze budynku Galerii BWA

przy ul. 3 Maja 11.

- Opis stanu istniejącego :

Mała sala wystawowa jest usytuowana na parterze budynku Galerii

BWA w Bielsku- Białej. w jego południowej części. Budynek Galerii BWA jest budynkiem murowanym wykonanym w tradycji. Strop nad parterem-

żelbetowy, oparty na belkach żelbetowych. Belki wsparte są na słupach

żelbetowych o rozstawie co 4,50m. Przestrzeń między słupami /strona

wschodnia budynku/ jest podmurowana do wys. ok. 60 cm , a następnie

do wysokości stropu podwieszonego przeszklona. Rzut  sali jest w kształcie trapezu.

- Opis modernizacji :

W ramach projektowanej modernizacji Sali wystawowej przewidziano

wyburzenie filarków murowych od strony wewnętrznej Sali. Od strony

hallu przewidziano drzwi przesuwne aluminiowe dwuskrzydłowe, szklo-

ne oraz dwuskrzydłowe drzwi przesuwne stalowe ażurowe, wg. projektu

P.P.H.U „ILBUD” Bielsko- Biała. Drzwi będą obudowane ścianką z płyt

kartonowo- gipsowych GKF dwustronnie, na ruszcie stalowym.

W związku z projektowanymi pracami elektrycznymi i zmianą ośwetlenia

małej Sali wystawowej przewidziano wymianę stropu podwieszonego.

Należy usunąć istniejące płyty kartonowo gipsowe, pozostawiając kons-

trukcję do podwieszenia stropu. Po wykonaniu robót elektrycznych i założe-

niu opraw nowych lamp, należy uzupełnić konstrukcję stropu podwieszone-

-   2   -

nego w miejscach starych otworów na lampy. Po uzupełnieniu elementów

rusztu stalowego należy przymocować płyty kartonowo- gipsowe GKF,

grub. 12,5 mm, wykonując otwory na nowe lampy.

Po zamocowaniu stropu podwieszonego do istniejącego rusztu, należy

sufit pomalować w kolorze białym.

Rozmieszczenie lamp projektowanych pokazano na rys. nr 2.

Instalacje elektryczne modernizowanej sali wystawowej  są w oddzielnym

opracowaniu.

- Uwagi końcowe:

W trakcie wykonywania robót modernizacyjnych budynek będzie normalnie użytkowany.

Wszelkie prace należy wykonywać bardzo ostrożnie, by nie spowodować uszkodzeń konstrukcji budynku.

Prace wykonywać pod nadzorem autorskim. Występujące rozbieżności

i nieprzewidziane sytuacje należy każdorazowo uzgodnić z projektantem.

Projekt obejmuje roboty remontowo adaptacyjne w istniejącym obiekcie,

nie jest konieczne opracowanie wytycznych do projektu BIOZ.